ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX —XXXX

家用燃气灶具能效限定值及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for domestic gas cooking appliances

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前   言

本标准的4.3是强制性条款，其余是推荐性条款。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准中附录A、B和C为规范性附录。

本标准主要起草单位：略。

本标准主要起草人：略。

家用燃气灶具能效限定值及能效等级

- 范围

本标准规定了家用燃气灶具的能效限定值、节能评价值、能效等级、试验方法和检验规则。

本标准适用于仅使用城市燃气的单个燃烧器额定热负荷(5.23kW的大气式燃气灶、红外燃气灶和集成灶。

使用GB/T 13611《城市燃气分类》以外燃气种类的家用燃气灶具可参照使用本标准。

本标准不适用于在移动的运输交通工具中使用的燃气灶具。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 16410 家用燃气灶具

GB/T 13611-2006 城市燃气分类和基本特征

- 术语与定义

GB 16410确立的以及下列术语与定义适用于本标准。

家用燃气灶具能效限定值  minimum allowable values of energy efficiency for domestic gas cooking appliances

按照标准规定的试验条件，在额定热负荷下，家用燃气灶具应达到的最小热效率值，以百分数表示。

家用燃气灶具节能评价值  evaluating values of energy conservation for domestic gas cooking appliances

按照标准规定的试验条件，节能家用燃气灶具在额定热负荷下，应达到的最小热效率值，以百分数表示。

- 技术要求

  - 基本要求

本标准所适用的燃气灶应符合相应的产品标准要求。

  - 能效等级

家用燃气灶具能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级的热效率值不应低于表1的规定。

表1 家用燃气灶具能效等级

| 类型 | 最低热效率值 （%） |
| --- | --- |
|  | 能效等级 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 大气式燃气灶 | 63 | 59 | 55 |
| 集成灶 | 61 | 58 | 55 |
| 红外燃气灶 | 65 | 61 | 57 |

注：多火眼灶具的能效等级根据最低热效率值火眼的能效等级确定。

  - 能效限定值

家用燃气灶具能效限定值为表1中能效等级的3级。

  - 节能评价值

家用燃气灶具节能评价值为表1中能效等级的2级。

- 试验方法

  - 试验条件

  - 室温为20℃±5℃，在每次试验过程中室温波动应小于5℃；

  - 室温确定方法：在距灶具正前方、正左方及正右方各1m处，将温度计感温部分固定在与灶具上端大致等高位置，测量上述三点的温度，取其平均值；

  - 通风换气良好，室内空气中一氧化碳含量应小于0.002%，二氧化碳含量应小于0.2%，试验灶具周围1m处空气水平流动速度≤0.1m/s；

  - 电源条件：试验室使用的交流电源，电压波动范围在±2%以内；

  - 试验用燃气：使用0-2气。

  - 试验状态

- 试验用灶边缘至墙壁等遮挡物距离应大于150 mm；

- 试验用灶按附录A所示的方法连接，测压管按附录A中图例加工，搅拌器按附录B中所示加工，或其他可使水温搅拌均匀的装置；

- 燃烧器燃烧所需的空气量，应使用0-2气调节到燃烧火焰最佳状态，然后将风门固定，试验时不得再调风门；

- 按照GB 16410给出的方法计算实测热负荷，试验用上限锅和下限锅及加热水量按附录C表C.1选用。

  - 试验方法

- 点燃燃烧器，燃气阀门调至最大，将燃气供气压力调整到额定值；

- 开启集成灶吸排烟装置，风机在最高转速下工作；

- 燃气灶用下限锅燃烧15min后坐上锅，水初温应取室温加5K，水终温应取水初温加50K。水初温前5K时开始搅拌，到水初温时停止搅拌并记录燃气初读数。水终温前5K时开始搅拌，到水终温时记录燃气终读数。记录所有参数由式（1）计算实测热效率；

………………(1)

式中：

η实 ——实测热效率，%；

M ——锅加入水后的质量，单位为千克(kg)；

M1 ——加入锅内的水质量，单位为千克(kg)；

M2 ——铝锅的质量（含盖子和搅拌器），单位为千克(kg)；

C ——水的比热， C= 4.19×10-3  MJ/kg.℃：

t1 ——水的初温，单位为摄氏度(℃)；

t2  ——水的终温，单位为摄氏度(℃)；

V耗 ——实测燃气消耗量，单位为立方米(m3)；

Ql ——15℃、101.3 kPa状态下试验气低热值，单位为兆焦耳每立方米(MJ/m3)；

pm ——实测燃气流量计内的燃气相对静压力，单位为千帕(kPa)；

pamb ——试验时的大气压力，单位为千帕(kPa)；

tg ——测定时燃气流量计内的燃气温度，单位为摄氏度(℃)；

S ——温度为tg 时的饱和水蒸气压力，单位为千帕(kPa)；(当使用干式流量计测量时，S值应乘以试验燃气的相对湿度进行修正)。

- 同一条件下作两次以上试验，连续两次热效率的差在1%以下时，取平均值为实测热效率，否则应重新试验，直到合格为止；

- 试验完上限锅和下限锅的实测热效率后，用式（2）计算试验灶头的热效率。

# ………………(2)

式中：

η ——热效率，%；

η实,下 ——使用下限锅时的实测热效率，%；

η实,上 ——使用上限锅时的实测热效率，%；

q下 ——使用下限锅试验时的锅底热强度，单位为瓦每平方厘米(W/cm2)；

q上 ——使用上限锅试验时的锅底热强度，单位为瓦每平方厘米(W/cm2)。

注1：锅底热强度=实测热负荷（W）/试验用锅在正投影面的面积（cm2）。

注2：搅拌频率≥30 次/min。

- 检验规则

  - 出厂检验

6.1.1 能效限定值应作为燃气灶出厂检验项目。

6.1.2 经检验认定能效不满足4.3条能效限定值的产品不允许出厂。

  - 能效检验

6.2.1 家用燃气灶产品出现下列情况之一时，应进行能效限定值检验：

- 试制的新产品；

- 改变产品设计、工艺或所用材料明显影响其性能时；

- 质量技术监督部门提出检验要求时。

6.2.2  能效检验的抽样，每次抽3台，其中两台试验，一台备用。试验结果两台均符合本标准要求，则该批为合格；如果两台均不符合本标准要求，则该为不合格。如果有一台能效限定值不符合本标准要求，应对备用燃气灶进行测试，如测试结果符合则判定为合格；如测试结果仍不符合要求，则判定为不合格。

附 录 A

（规范性附录）

# 热效率试验装置

燃气灶热效率试验装置如图 A.1 所示。

b) 燃气测压管

注 1： D=(1～1.1)d；

注 2： D——三通的内径；d——燃气管的内径，单位为毫米。

图A.1 热效率试验装置

附 录 B

（规范性附录）

# 搅拌器

B.1燃气灶热效率试验用搅拌器如图 B.1 所示。

单位为毫米

单

注1：D为铝锅直径；H为铝锅高度。

注2：零件材料：搅拌盘用1mm铝板制作，拉手用φ4铝管。

图B.1 搅拌器

附 录 C

（规范性附录）

# 燃气灶试验用锅和加热水量

C.1燃气灶试验用锅和加热水量如表 C.1 所示。

表C.1 燃气灶试验用锅和加热水量

| 实测热负荷/kW | 锅的尺寸/mm | 加热水量/kg |
| --- | --- | --- |
|  | 锅内径 φA | 锅底厚度C | 锅壁厚度D | 锅深度 H | 底角半径E | 底面积 /cm2 | 锅质量 /g | 锅盖质量/g |  |
| ＜1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 |
| 2.08 | 220 |  |  | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 |
| 2.48 | 240 |  |  | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 |
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 |  | 531 | 965 | 208 | 6 |
| 3.36 | 280 |  |  | 170 |  | 615 | 1 130 | 290 | 8 |
| 3.86 | 300 |  |  | 180 |  | 707 | 1 350 | 323 | 10 |
| 4.40 | 320 |  |  | 190 |  | 804 | 1 520 | 360 | 12 |
| 4.95～ | 340 |  |  | 200 | 4 | 907 | 1 800 | 402 | 14 |
| 公差 | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0～0.5 |  | ±5% | ±5% |  |
| 锅： 注1：锅的几何尺寸和各项参数参照EN30-1-1：2008+A1：2010表C.1，铝质（比重2 700 kg/m³）。 注2：试验用锅采用：无光黑底锅，色度值满足：L≤50，a≤±10，b≤±10。测试条件：采用SCI（包含镜面反射光）方式，标准观察角为10º，使用D65标准光源。 注3：上限锅和下限锅的说明，如实测热负荷为3.5 kW，介于3.36 kW和3.86 kW之间，则上限锅为300，下限锅为280。 | 锅盖： 注1：使用拧紧接头来固定水银温度计，通孔范围3.0 mm -7.0 mm。 注2：φA为锅内径，公差。 |

——————————